## Slide 1
Cách thức xây dựng project để xử lí 1 chương trình
NỘI DUNG TÌM HIỂU : .
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : NỘI DUNG KHÓA HỌC
Người thực hiện : PLC TECH

## Slide 2
BÀI TẬP VẬN DỤNG
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : NỘI DUNG KHÓA HỌC
Người thực hiện : PLC TECH

## Slide 3
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : NỘI DUNG KHÓA HỌC
Người thực hiện : PLC TECH
Yêu cầu hệ thống :
Khởi động hệ thống bằng nút nhấn Start , dừng hệ thống bằng nút Stop
Hai chất lỏng cùng được bơm vào bình trộn nhờ hai bơm A và B . Máy bơm hoạt động sau khi mở van chưng của 2 đường được 5S .
Hai cảm biến S1 và S2 dung để báo trạng thái chất lỏng chảy vào bình .Nếu sau khi khởi động 10s một trong hai cảm biến này không phát hiện có chất lỏng vào bình lập tức dừng chương trình và báo đèn sự cố máy bơm ra bên ngoài .
Một cảm biến S3 báo bình chứa đã đầy và dừng cả 2 máy bơm , sau khi máy bơm dừng 2s thì khóa van bơm
Một cảm biến S4 báo đủ chất lỏng trong bình trộn bắt đầu cho phép động cơ trộn hoạt động và dừng trộn sau 10s khi chất lỏng trong bình đã đầy .
Tốc độ trộn motor sẽ được điều khiển bằng biến tần bằng cách xuất analog output từ plc để điều khiển biến tần
Sau khi chất lỏng trong bình trộn đã đều (động cơ trộn sẽ ngừng hoạt động ). Van xả mở ,khi chất lỏng đã xả hết cảm biến S5 tác động và khóa van xả lại .
Nếu chu trình đang thực hiện mà bị lỗi hoặc nhấn nút dừng hệ thống sẽ dừng lại (đóng cả van nhập , van xả và ngừng động cơ trộn ).

## Slide 4
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : NỘI DUNG KHÓA HỌC
Người thực hiện : PLC TECH
B1 : Liệt kê thiết bị dùng để xử lí hệ thống
B2 : Lập trình
Khai báo các biến vào ra
+ Tag nội (M, DB,… )
+ Khai báo trong quá trình lập trình
+ Khai báo DB
+ Khai báo đơn lẻ
+ Khai báo dạng cấu trúc dữ liệu (ARAY, STRUC , UDT ,...)
Xây dựng cấu trúc chương trình
+ FC ,FB,DB,…
+ Chương trình con và Quản lí chương trình con
Xây dựng điều kiện thực thi các chế độ
+ Điều kiện chạy manual
+ Điều kiện chạy chế đọ Auto
B3 :Thiết kế giao diện
B4 : Kết nối giao diện và chương trình
Text hệ thống .

## Slide 5
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : NỘI DUNG KHÓA HỌC
Người thực hiện : PLC TECH
Buổi 1 : Tìm hiểu về phần mềm và phần cứng
Tạo project
Download , upload chương trình xuống plc
Thực hành đấu nối In,Out PLC
Buổi 2 +3 : Tìm hiểu kiểu dữ liệu
Giai thích các kiểu dữ liệu trong S71200
Thực hành lập trình , Khai báo các kiểu dữ liệu trong DB
+ Tag Nội , Tag Ngoại , DB , PLC Tag
+ Array , Struc , UDT ,…
Tìm hiểu về vùng nhớ địa chỉ
Thao tác xử lí bài tập đề ra đầu mục

## Slide 6
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : NỘI DUNG KHÓA HỌC
Người thực hiện : PLC TECH
Buổi 4 : Chương trình con trong s71200
Giai thích chức năng , cách dung cách chương trình con
Tìm hiểu các xây dựng chương trình con xử lí hệ thống
Thực hành tạo các chương trình con cho các động cơ , Van .
Kết nối chương trình con với với Kiểu dữ liệu người dung
Hướng dẫn giả lập plc Sim
Buổi 5 : Lập trình với tập lệnh Logic
Tìm hiểu về chức năng , ý nghĩa các lệnh
Tìm hiều chức năng ý nghĩa các tập lệnh
Tìm hiểu các bit logic đặc biết

## Slide 7
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : NỘI DUNG KHÓA HỌC
Người thực hiện : PLC TECH
Buổi 6 : Cấu hình và lập trình Analog input . Analog Output
Giair thich ý nghĩa , cách dung các tập lệnh để xử lí tín hiệu Analog
Cấu hình và thực hành analog input
Cấu hình và thực hành analog Output
Buổi 7 : Lập trình ứng dụng các lệnh tính toán , so sánh
Giai thích ý nghĩa , cách dùng các tập lệnh tính toán và so sánh
Thực hành cấu hình và sử dụng các tập lệnh tính toán và so sánh phục vụ cho bài toán đầu mục
Buổi 8 :Lập trình ứng dụng với bộ định thì , bộ đếm trong s71200
Giair thich ý nghĩa , cách dung cách bộ định thì thời gian trong s71200
Thực hành cấu hình và sử dụng bộ định thì vào bài tập đầu mục
Giair thich ý nghĩa , cách dung cách bộ đếm trong s71200
Thực hành cấu hình và sử dụng bộ đếm vào bài tập đầu mục

## Slide 8
CHỦ ĐỀ : SIEMEN
TÊN BÀI : NỘI DUNG KHÓA HỌC
Người thực hiện : PLC TECH
Buổi 9 : Xây dựng hoàn thiện bài tập đưa ra đầu mục và hướng phát triển cho hệ thống
Buổi 10 : Xây dựng hệ Scada
Buôi 11 : Xây dựng hệ Scada
Buổi 12 : Xây dựng hệ Scada
Buổi 13 : Tìm hiểu về Encoder
Giait thích ý nghĩa và chức năng của khối lệnh đọc xung tốc độ cao s71200
Thực hành cấu hình các khối đọc xung tốc độ cao
Thực hành đấu nối và xử lí tín hiệu xung đọc về
Buổi 14 +15 : Tìm hiểu về động cơ step
Giait thích ý nghĩa và chức năng của khối lệnh phát xung tốc độ cao s71200
Thực hành cấu hình các khối phát xung tốc độ cao
Thực hành đấu nối và xử lí tín hiệu xung phát đi